## Slide 1: Intelligens közlekedés
Smart City Meetup
2016 május 25.
Csepinszky András

## Slide 2: Az utóbbi hatvan évben…
..ebből…
…ez lett…
...aminek pedig…
...ilyen következményei vannak.

## Slide 3: A globálisan növekvő szállítási igények…
több járművet
nagyobb úthálózatot
több üzemanyagot
kívánnak.
..de…
van elég helyünk?
rendelkezünk elég erőforrással?
megvannak-e a szükséges feltételek?
…avagy csinálhatnánk-e mindezt...
okosabban
biztonságosabban
környezetbarátabban?
fenntarthatóan?

## Slide 4: Intelligens Közlekedési Rendszerek
Az IKR segítségével a közlekedés kihasználhatja
a kommunikáció-technológiai forradalom eredményeit,
az információ-technológiai forradalom eredményeit,
az érzékelés-technológiai forradalom eredményeit.

## Slide 5: Intelligens Közlekedési Rendszerek
…és mindenki számára elérhetővé tesznek olyan rendszereket, melyek akár csak egy évtizeddel ezelőtt is megfizethetetlenek voltak.
beépített navigációt
valós-idejű közlekedési információkat
valós-idejű utazási információkat
fejlett ADAS rendszereket
automatikus útdíj-fizetést
automatikus segélyhívást
flottakezelés és követés
lopott-jármű követés
Azonban ezek a rendszerek nem képesek egy másikkal együttműködni valamint nem lehetséges az együttműködés a forgalom többi résztvevőjével sem.

## Slide 6: Magányosan vagy összekapcsolva?
Egyedülálló vagy együttműködő intelligens közlekedés?
Trend:
Rendszerek egymáshoz és az infrastruktúrához is kapcsolódnak (okostelefonok, tabletek, „okos eszközök”)
A rendszerek közötti interakció jellemzően terjed a mindennapi életben (közösség-alapú szolgáltatások…)
Kihívás:
Lehet-e bízni egy másik fél által szolgáltatott információban?
Ki az adatok gazdája?
Ki felelős a megbízhatóságért?

## Slide 7: Kooperatív intelligens közlekedés

## Slide 8: Összekapcsolva…
  V2V - Tájékoztasd a forgalomban résztvevőket (IEEE 802.11p) ¹
  Cooperative awareness message (CAM) (ETSI TS 102 637-2) ²
  Decentralized environmental notification message (DENM) (ETSI TS 102 637-3) ³
Kihívás: 10 Hz CAM broadcast a 2 x 10 MHz-es csatornán hamar channel congestion-t okoz. Congestion menedzsment? Csomagméret csökkentés? Broadcast frekvencia csökkentés?
extra adat mindenkinek
https://standards.ieee.org/findstds/standard/802.11p-2010.html
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/10263702/01.02.01_60/ts_10263702v010201p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/10263703/01.01.01_60/ts_10263703v010101p.pdf
https://hal.inria.fr/hal-00799218/document
¹
²
³
4
4

## Slide 9: Közösen…
V2V - Kooperatív ADAS (IEEE 802.11p)
Kihívás: Nincs egységes ADAS implementáció - konfiguráció.
Megbízni vagy sem a másik gyártó termékében?
Ki a felelős ha megtörténik a baj? *
Egységes szabványra, szabályozásra van szükség.
Az én érzékelőm a tied is
http://www.imobilitysupport.eu/library/imobility-forum/working-groups/active/legal-issues/meetings-8/2012-6/10-jul-2012/1869-li-wg-legal-aspects-of-cooperative-systems-c2x-10-jul-2012/file
*
Notes: SAE J2399: Adaptive Cruise Control (Acc) Operating Characteristics and User Interface
ISO 15622: Intelligent transport systems -- Adaptive Cruise Control systems -- Performance requirements and test procedures

## Slide 10: Okosabban…
V2I – I2V – Interakció a forgalomirányítási infrastruktúrával
  Signal phase and timing (Spat) (SAE J2735 & ISO/AWI TS 19091)
  Jármű szenzor adatok (ISO TS 29284, stb)
  Forgalom és utazási információk (TMC & TPEG) (ISO 14819 és ISO TS 21219)
Kihívás: Kié a járműből származó adat? Hogyan használható fel? Személyiségi jogok? Használható az adat rendőri célokra?
Egységes szabványra és szabályozásra van szükség.
Prioritás-kezelés a közlekedésben

## Slide 11: Globális use-case
OEM felhő
V2I & I2V kommunikáció
V2V kommunikáció
V2V kommunikáció
Jármű platoon vezetővel
Szerencsétlenül járt autó által
értesített fékező jármű
Baleseti
helyszín
Hívásfogadó központ
E-Call
DENM
CAM
DENM
I2I kommunikáció
CAM
DENM
Jármű adat
Forgalmi információ
TPEG TEC
I2I kommunikáció
Forgalomirányító központ
VMS
V2I & I2V
kommunikáció
Jármű adat
I2I kommunikáció
V2I & I2V
kommunikáció
GPS
Forgalomirá-
nyító lámpa
SPaT
IVS
V2I & I2V
kommunikáció
DENM
IVS
RoadWorks
I2I kommunikáció
E-Call
Útmenti adatszol-
gáltató egység
Automatikus
útdíj befizetés
Hívásfogadó központ

## Slide 12: Kooperatív IKR Európában
Holland-német-osztrák kooperatív IKR folyosó

## Slide 13: Kooperatív IKR Európában
Francia kooperatív IKR folyosó

## Slide 14: Vezető nélküli járművek
Jelentős technológiai áttörés – jogi akadályok & szabványok hiánya
Felelősség kérdése
Kapcsolattal vagy kapcsolat nélkül?
Járművek és infrastruktúra – holisztikus megközelítés
Tömegközlekedésben és/vagy személyautókban?
Autópályán vagy városi környezetben?
Biztonság? Hogyan?
Humán faktor?
Notes: Vienna convention on road vehicles: article 8 paragraph 1: Every moving vehicle or combination of vehicles shall have a driver.
Vienna convention on road vehicles: article 8 paragraph 5: Every driver shall at all times be able to control his vehicle or to guide his animals.

## Slide 15: További kihívások
Ipari és nemzetközi szabványok (SAE, IEEE, ETSI, ISO, ITU-T...)
Jogi környezet technológiai fejlődésnek megfelelő átalakítása (ld. vezetés közbeni telefonálás, személyiségi jogok, felelőség)
Kommunikáció, geo-disszemináció, IoT, IPv6, big data, cloud computing
Intelligencia a járműben vagy a felhőben?
Érzékelő- és adatfúzió
Pontos térképek és pozícionálás (cm)
Interoperabilitás
Hol van a kritikus tömeg?
Intelligens közlekedés - Intelligens város

## Slide 16: A helye az okos városban

## Slide 17: Köszönöm a figyelmet
andras.csepinszky@nng.com